## Slide 1: Energia编程基础
陈华宾

## Slide 2: 纲要
2.1 结构
2.2 常量和变量
2.3 函数

## Slide 3: 2.1 结构
2.1.1 程序结构
2.1.2 控制结构
2.1.3 语法进阶
2.1.4 算术运算符
2.1.5 比较运算符
2.1.6 布尔运算符
2.1.7 指针访问操作符
2.1.8 按位运算符
2.1.9 符合算子

## Slide 4: 2.1.1 程序结构
setup()
loop()
setup()函数中的代码只会被运行一次，通常用来做一些初始化工作；
loop()中的代码会被无限次地重复运行，程序的主体部分会写在这里。

## Slide 5: 2.1.2 控制结构
if
if…else
for
switch case
while
do… while
break
continue
return
goto

## Slide 6: 条件判断语句if和if…else
if和if…else可以根据不同的条件来执行不同的语句。
if(条件)
语句1
后续语句
if(条件)
语句1
else
语句2
后续语句

## Slide 7: 循环语句for
for结构用来在满足指定条件的情况下循环执行语句，其语法结构如下：
for(语句1;语句2;语句3)
语句
后续语句

## Slide 8: 分支语句switch case
switch…case结构可以根据变量不同的值而执行不同的语句：
switch(var){
case value1:
语句1
break;
case value2:
语句2
break;
case value3:
语句3
break;
….
default:
语句
break;
}
后续语句

## Slide 9: 循环语句while和do…while
通过while结构就可以使计算机重复地执行一些语句，直到所要求的条件不满足为止，其语法结构如下：
while(条件)
语句
后续语句
do…while结构与while结构的执行过程类似，但do…while结构会保证其中的“语句”会执行一次：
do{
语句
}while(条件)
后续语句

## Slide 10: 跳转语句break、continue、return和goto
break用于跳出switch、while、do…while和for结构；
continue用于在while、do…while和for循环结构中结束当前循环；
return用于立即结束当前程序执行；
goto用于将程序执行流程跳转到指定位置后继续执行。

## Slide 11: 2.1.3 语法进阶
; (semicolon) 分号，视为一条语句的结束符号
{} (curly braces)花括号，两个花括号之间的语句称为语句块
// (single line comment) 单行注释
/* */ (multi-line comment) 多行注释
#define 预处理命令#define用来定义一个常量
#include 预处理的语句是在编译器的预处理步骤进行处理

## Slide 12: 2.1.4 算术运算符
= (assignment operator)
+ (addition)
– (subtraction)
* (multiplication)
/ (division)
% (modulo)
运算符 | 名称 | 作用
+ | 加法 | 对操作数执行加法运算
- | 减法 | 对操作数执行减法运算
* | 乘法 | 对操作数执行乘法运算
/ | 除法 | 对操作数执行除法运算
% | 求余 | 对操作数进行取模运算
= | 赋值 | 将右操作数中的值赋给左操作数

## Slide 13: 2.1.5 比较运算符
== (equal to)
!= (not equal to)
< (less than)
> (greater than)
<= (less than or equal to)
>= (greater than or equal to)
运算符 | 名称 | 作用
> | 大于 | 判断左操作数是否大于右操作数
< | 小于 | 判断左操作数是否大于右操作数
==（双等号） | 等于 | 判断左操作数是否等于右操作数
>= | 大于等于 | 判断左操作数是否大于或者等于右操作数
<= | 小于等于 | 判断左操作数是否小于或者等于右操作数
!= | 不等于 | 判断左操作数是否不等于右操作数

## Slide 14: 2.1.6 布尔运算符
&& (and)
|| (or)
! (not)
布尔运算符用来对两个布尔表达式进行运算，运算的结果仍然为布尔值
运算符 | 名称 | 作用
&& | 逻辑与 | 对两个操作数进行逻辑与运算
¦¦ | 逻辑或 | 对两个操作数进行逻辑或运算
! | 逻辑非 | 对两个操作数进行逻辑非运算

## Slide 15: 2.1.7 指针访问操作符
* dereference operator
& reference operator
指针运算符包括&（引用）和*（间接引用）。
&运算符用来引用变量或者函数的地址
*则是通过地址间接地引用指定地址中的内容。

## Slide 16: 2.1.8 按位运算符
& (bitwise and)
| (bitwise or)
^ (bitwise xor)
~ (bitwise not)
<< (bitshift left)
>> (bitshift right)
运算符 | 名称 | 作用
& | 按位与 | 按位进行逻辑与操作
¦ | 按位或 | 按位进行逻辑或操作
^ | 按位异或 | 按位进行异或操作
~ | 按位非 | 按位进行逻辑非操作
<< | 按位左移 | 按位进行左移操作
>> | 按位右移 | 按位进行右移操作

## Slide 17: 2.1.9 符合算子
++ (increment)
— (decrement)
+= (compound addition)
-= (compound subtraction)
*= (compound multiplication)
/= (compound division)
&= (compound bitwise and)
|= (compound bitwise or)
运算符 | 名称 | 说明
++ | 递增 | 对操作数进行加1运算
-- | 递减 | 对操作数进行减1运算
+= | 加等 | 将左右操作数之和赋值给左操作数
-= | 减等 | 将左右操作数之差赋值给左操作数
*= | 乘等 | 将左右操作数之积赋值给左操作数
/= | 除等 | 将左右操作数之商赋值给左操作数
&= | 与等 | 将左右操作数按位与的结果赋值给左操作数
¦= | 或等 | 将左右操作数按位或的结果赋值给左操作数

## Slide 18: 2.2 常量和变量
2.2.1 常量
2.2.2 数据类型
2.2.3 数据变换
2.2.4 变量范围

## Slide 19: 2.2.1 常量
常量非常容易理解，它是一个字面量，它只可以表示一个特定的量。
HIGH | LOW
INPUT | OUTPUT
INPUT_PULLUP
INPUT_PULLDOWN
true | false
integer constants
floating point constants
常量名 | 说明
false | 逻辑假
true | 逻辑真
HIGH | 高电平
LOW | 低电平
INPUT | 输入模式
INPUT_PULLUP | 输入模式（激活上拉电阻）
OUTPUT | 输出模式

## Slide 20: 2.2.2 数据类型
void
boolean
char
unsigned char
byte
int
unsigned int
word
long
unsigned long
float
double
string – char array
String – object
array
类型 | 存储空间占用（字节） | 取值范围
byte | 1 | 0~255
int | 2 | -32768~32767
unsigned int | 2 | 0~65535
word | 2 | 0~65535
long | 4 | -2147483648 ~2147483647
unsigned long | 4 | 0~4294967295
short | 2 | -32768~32767
boolean | 1 | 取值为false和true
char | 1 | -128~127
unsigned char | 1 | 0~255
float | 4 | –3.4028235E+38~3.4028235E+38
double | 4 | –3.4028235E+38~3.4028235E+38
string | - | 根据具体情况确定
String | - | 根据具体情况确定
array | - | 根据具体情况确定
void | 0 | 只是一个标识符，不占用存储空间

## Slide 21: 2.2.3 数据变换
提供了一些函数可以将指定的值转换为特定的类型。
char()
byte()
int()
word()
long()
float()
函数 | 作用
char() | 将指定值转换为char类型
byte() | 将指定值转换为byte类型
int() | 将指定值转换为int类型
word() | 将指定值转换为word类型
long() | 将指定值转换为long类型
float() | 将指定值转换为float类型

## Slide 22: 2.2.4 变量范围
variable scope
static
volatile
const
变量的作用域是用来限制其可以被使用的范围，而变量的修饰符用来改变变量的一些特性。
1.变量的作用域
2.变量的修饰符

## Slide 23: 2.2.4 变量范围
作用域即作用范围，语言中的变量是有确定的作用范围的。
变量的作用域是被限制在语句块中的。
在变量作用域之外的位置无法访问到该变量。
static、volatile和const三个变量修饰符。
static和const的作用是修改变量的存储位置以适应不同的需求
通过sizeof()来获取指定变量的大小

## Slide 24: 2.3 函数
2.3.1系统函数
2.3.2 调用函数
2.3.3 自定义函数

## Slide 25: 2.3.1系统函数
系统函数是Arduino语言默认提供的函数，这些函数可以直接拿来使用而不需要定义。
系统函数类型 | 作用
数字I/O | 设置针脚属性和进行I/O操作
模拟I/O | 设置针脚属性和进行I/O操作
高级I/O | 操作波形和比特数据等
时间 | 输出时间和暂停程序等
数学 | 数学操作函数，如求绝对值等
三角 | 进行sin、cos和tan运算
随机数 | 产生随机数
位和比特 | 操作位和比特的函数
外部中断 | 响应或者关闭外部中断
内部中断 | 响应或者关闭内部中断
通信 | 主机与Arduino设备之间进行通信
USB（只有Leonardo和Due具备） | 使用USB键盘和鼠标

## Slide 26: 2.3.1系统函数
Digital I/O
pinMode()
digitalWrite()
digitalRead()
Analog I/O
analogReference()
analogRead()
analogReadResolution()
analogWrite() – PWM

## Slide 27: 2.3.1系统函数
Advanced I/O
tone()
noTone()
shiftOut()
shiftIn()
pulseIn()

## Slide 28: 2.3.1系统函数
Time
millis()
micros()
delay()
delayMicroseconds()
sleep()

## Slide 29: 2.3.1系统函数
Math
min()
max()
abs()
constrain()
map()
pow()
sqrt()

## Slide 30: 2.3.1系统函数
Trigonometry
sin()
cos()
tan()
Random Numbers
randomSeed()
random()

## Slide 31: 2.3.1系统函数
Bits and Bytes
lowByte()
highByte()
bitRead()
bitWrite()
bitSet()
bitClear()
bit()

## Slide 32: 2.3.1系统函数
External Interrupts
attachInterrupt()
detachInterrupt()
Interrupts
interrupts()
noInterrupts()

## Slide 33: 2.3.1系统函数
Communication
Ethernet
Serial
Stream
SPI
WiFi
Wire

## Slide 34: 2.3.2 调用函数
调用函数就是要使用函数的功能，可以使用如下语法进行调用：
funcname(arg1,arg2…)

## Slide 35: 2.3.3 自定义函数
定义函数的语法如下：
typeSpecifier functionName(argList){
语句
}